## Slide 1
www.tijos.net
钛云物联
13911058165
TiGW260
可编程4G网关(带音频输出)

## Slide 2
TiGW260 内置钛云物联自主知识产权的钛极OS(TiJOS)物联网操作系统，支持用户通过Java语言进行功能扩展，允许用户根据项目需求通过Java语言开发相关所需的功能，如串口通讯， 协议解析，上传云端等等。
TiGW260是支持4G Cat1与NB-IoT网络的可编程边缘计算网关，它提供1路RS485，1路音频输出，1路可控开关电源，支持TTS(Text to Speech), 可通过目前的运营商4G网络将数据上报至云端,满足用户对设备的接入需求, 能够支持目前主流的网络接入协议和公有云平台，包括MQTT, COAP, LWM2M以及阿里云、腾讯云、中国ONENET、中国电信AEP等等。 钛极可编程边缘计算网关提供了丰富的文档和例程，并提供了大量开源驱动，如MODBUS等，方便用户可以快速的完成所需功能。
前言

## Slide 3
产品优势
支持UDP, TCP, HTTP, MQTT, COAP, LWM2M等多种网络协议
多种网络协议
TCP协议
HTTP协议
MQTT协议
COAP协议
LWM2M协议
其他协议

## Slide 4
产品优势
多种云平台
支持多种云平台, 如电信云,华为云,阿里云、腾讯云等公有云, 以及用户私有云
公有云
私有云
腾讯云
阿里云
华为云
5
中国电信
中国移动

## Slide 5
产品优势
TD-LTE移动4G
FDD-LTE电信4G
TD-LTE联通4G
全网通频段

## Slide 6
产品优势
支持通过JAVA语言进行设备协议解析及控制策略
内置钛极OS物联网操作系统
内置TiJVM Java虚拟机
内置虚拟机
总线接入
支持RS485工业总线接入现场设备
内置多场景
用户可内置多个应用对应不同
的应用场景
高性价比
性能稳定，功能强大，设备成本低
标准协议
提供标准协议库，如Modbus等等
支持用户使用Java语言进行功能扩展
JAVA语言扩展
音频输出
提供1路音频输出，支持TTS语音输出
01
02
03
04
05
06
07

## Slide 7
产品优势
音频输出功能介绍
支持语音合成应用-TTS（Text To Speech）
具有边缘计算能力，实现设备完美联动
支持8Ω扬声器功放性能/1.5W
支持平台下发声音指令，以语音形式提供预警功能
设备监测到报警信息，激活声光报警器
提供高频声音报警提醒、灯光提醒
一路电源数据接口接入声光报警器
平台报警信息推送，设备联动
应用在安全预警环境下，该产品提供一路电源输出接口，一路音频输出接口，接入配套传感器，提供声光报警提醒功能
音频喇叭
声光报警器

## Slide 8
应用案例
农业监控
田园、果园、田地等多种场景农业实时监控，传感器数据采集，可实时查看现场环境状况，数据通过无线或有线网络传到后台服务器。
能源采集
远程精确的控制设备，可以实时数据采集自来水、污水管道、泵站与水厂实时监控维护。
安全监控
人防、物防、技防制约着 园区的安全防范建设；可编程4G边缘计算网关降低企业管理成本；
工业监控
工业 数据实时检测，现广泛应用于数控机床、工业机器人、无人车、消防、工厂现场等多种复杂应用场景；
多行业/多场景应用

## Slide 9
案例
智慧安全解决方案
针对消防行业特点提供了4G可编程带音频输出网关，通过消防设备巡检和隐患排查、精确定位、传感器等设备和手段，对消防设施基础数据，隐患数据、在线监测数据等进行采集，为智慧消防综合管理提供必要的数据支撑。
将采集的数据以4G网络通过MQTT协议上传至可编程边缘计算网关平台，实现火灾现场环境(温度、湿度、燃气、有害气体等指数)信号的自动检测和传输，当检测到环境中的烟雾、燃气浓度的值过于高时，通过直接拨打电话的方式来提醒相关责任人，提高救火的效率。钛极4G Cat1可编程边缘计算网关无线组网减少了布线，降低了施工难度。
阿里云
监控
平台
信息
采集
智能化
管理
声音、温度、湿度、烟感
4G可编程网关（带音频输出）
MQTT协议

## Slide 10
更多案例

## Slide 11
产品主要参数 | 
产品名称 产品型号 工作电压 供电方式 无线传输方式 有线传输方式 音频输出 最大应用支持个数 串口波特率 编程端口 频段(MHz) SIM卡规格 外形尺寸 工作温度 工作湿度 外壳材料 配件 | 4G可编程音频网关 TiGW260 9-28V 直流电源 4G Cat1 1路RS485，最大支持32个设备连接 1路音频输出端子(8Ω/1.5w) 32 2400~115200bps USB 全网通 标准SIM卡 长82mm 宽62mm 高20mm (不含天线) -35°C ~ +75°C 5%~95%(无凝露) 金属 12V电源(1A)，USB数据线，吸盘天线
一路RS485
TiGW260提供了1路RS485，方便用户连接外部设备，连接时请注意RX和TX的线序。
USB编程口
TiGW260提供了1个USB串口编程口， 同时可作为电源， 要通过TiDevManager设备管理连接该编程口后进行设备信息查看，应用管理等功能，同时该编程口也是应用日志输出口，用于进行应用测试和诊断。
4G Cat1
TiGW260提供4G Cat1数据接口，在插入4G物联卡后即可接入4G 网络。
一路音频输出
TiGW260提供了1路音频输出，支持TTS语音输出，可连接外置扬声器。
技术参数

## Slide 12
设备图示

## Slide 13
名称 | 资料链接地址 | 说明
TiGW200系列SDK | https://github.com/TiJOSteam/TiGW200/tree/main/SDK | 包含开发指南、硬件访问API、基础例程等等
Eclipse开发环境搭建 | http://doc.tijos.net/docstore/tijos-development-course/step1-enviornment_setup/about_tistudio/ | 基于Eclipse的开发环境搭建流程
钛极OS文档中心 | http://doc.tijos.net/docstore/ | 钛极OS开发文档及例程
MODBUS例程 | https://github.com/TiJOSteam/TiGW200/tree/main/SDK/sample/tigw2xx-samples/src/tigw260 | Modbus 及RS485例程
MQTT等基本例程 | https://github.com/TiJOSteam/tijos-software-example | 标准MQTT接入例程
阿里云接入例程 | https://github.com/TiJOSApp/tijos-mqtt-aliyun-iot | 阿里云IoT平台接入例程
腾讯云接入例程 | https://github.com/TiJOSApp/tijos-tencent-iot-explore | 腾讯云IoT平台接入例程
中国移动OneNET接入例程 | https://github.com/TiJOSApp/tijos-mqtt-onenet-iot | 中国移动OneNET接入例程
相关资料

## Slide 14
关于钛云
钛云物联是一家从事物联网底层技术研究的公司，公司核心技术钛极OS物联网操作系统，支持用户通过Java程序开发物联网产品，能够让用户实现像开发安卓程序一样，专注业务逻辑，开发物联网应用。钛极OS提供面向IOT领域的完整开发包，涵盖传感器采集和云端接入，让物联网开发不再从零做起，编程像搭积木一样简单。钛极OS适用于智能家居、智慧城市、智慧工业、智慧农业和教育培训等多种领域。基于钛极OS技术，公司已推出了面向智慧城市的NB-IOT智能水表，NB-IOT智能井盖；面向智慧工业的NB-IOT可编程数传控制器等一系列产品。我们专注产品、用心服务，致力于为您提供广域物联网“端到端”一站式解决方案！
物联网智能产品方案专家

## Slide 15
Thank You
姓名：
汪新国
电话：
13911058165
网站：
www.tijos.net